# Technische Daten FW 30  VA ( bis max. 6 Personen)

1.) Inhalt  7,5 Liter

2.) Betriebstemp. 0/+95° C

3.) Betriebsdruck 0/16 bar

4.) Leistung ltr./min bei:

10/45° - 17 KW . Speichertemp. 65° Puffer (unten mind. 60°)

= bei 0,42m³/h = 7 l/min. ca. 25 KW möglich = Wasseraustritt ca. 60°C

10/45° - 27 KW – Speichertemp. 65° Puffer (unten mind. 60°)

= 0,66 m³/h = 11 l/min. ca. 35 KW möglich = Wasseraustritt ca. 55°C

10/45° - 50 KW – Speichertemp. 65° Puffer (unten mind. 60°)

= 1,23 m³/h = 20,5 l/min. ca. 55 KW = Wasseraustritt ca. 45°

5.) Abmessung:

200 mm Durchm.

800 mm Länge

110 mm Höhe

6.) Gewindeanschluß 1“

7.) Werkstoff Edelstahl Glattrohr

Es wird im oberen Bereich eine Puffertemperatur von 65 – 70°C benötigt, damit ausreichend warmes Trinkwasser erzeugt wird.