# Technische Daten FW 90

1.) Inhalt 8 ltr.

2.) Betriebstemp. 0/+95° C

3.) Betriebsdruck 0/16 bar

4.) Leistung bei 45°C Wasserzapftemperatur:

18l / min. bei 10/42°C –   42 kW – 52°C Puffertemperatur (unten mind. 42°)                                                    Wasseraustritt = 45°C

75l / min. bei 10/42°C – 110 kW – 75°C Puffertemperatur (unten mind. 42°)                              Wasseraustritt = 45° C

5.) Abmessung:

berippte Rohrlänge 27,43 m

360 mm Durchm.

590 mm Länge

6.) Gewindeanschluß 11/4“

7.) Werkstoff Kupfer

Es wird im oberen Bereich eine Puffertemperatur von 42 – 45°C benötigt, damit ausreichend warmes Trinkwasser erzeugt wird.